## Slide 1
Advanced Digital System Design Course
Notes: 1
1

## Slide 2: Advanced Digital System Design Course
Notes: 2

## Slide 3: Luz Karime Ramirez Aragón 0711018
Notes: 3

## Slide 4
Diseñar una FSM para controlar los semáforos de una calle principal y una secundaria.
Detectores C sensan la presencia de carros esperando sobre la calle secundaria.
Si no existen carros sobre la calle secundaria, la luz del semáforo de la calle principal permanece en verde.
Si existen carros sobre la calle secundaria, la luz del semáforo de la calle principal cambia Verde- Amarillo- Rojo y la luz del semáforo de la calle secundaria cambia Rojo- Amarillo- Verde.
La luz verde de la calle secundaria permanece solo un tiempo TCS (TCS=40s) una vez el carro ha sido detectado, pero nunca mayor a ese tiempo.
Cuando el tiempo TSC se cumpla, la luz del semáforo de la calle secundaria cambia Verde- Amarillo- Rojo y la luz del semáforo de la calle principal cambia Rojo- Amarillo- Verde.
Lo anterior es valido aunque existan carros esperando en la calle secundaria, es decir, la calle principal debe volver a verde por lo menos un tiempo (TCP=160s) mucho mayor que el tiempo de la calle secundaria.
Problema

## Slide 5
Diagrama de Estados
S1
A1R2
S2
R1A2
S0
V1R2
S5
A1R2
S4
R1A2
S3
R1V2
S6
V1R2
X C’ X X
X C X X
t’ X X X
t X X X
t X X X
t’ X X X
X X X TCS’
X X X TCS
t’ X X X
t X X X
t X X X
t’ X X X
X C TCP’ X
X C TCP X
X C’ X X
ENTRADAS | DESCRIPCION
t | tiempo de transición
S | Sensor Carro
TCP | 160s
TCS | 40s

## Slide 6
Diagrama de Estados
001
01
010
10
000
00
101
01
100
10
011
11
110
00
X0XX
X1XX
0XXX
1XXX
1XXX
0XXX
XXX0
XXX1
0XXX
1XXX
1XXX
0XXX
X10X
X11X
X0X X
SALIDAS | CODIFICACION
V1R2 | 00
A1R2 | 01
R1A2 | 10
R1V2 | 11

## Slide 7
Tabla de Estados
ENTRADAS |  |  |  | EP |  |  | PE |  |  | SALIDAS | 
t | S | TCP | TCS | Q2 | Q1 | Q0 | D2 | D1 | D0 | Z1 | Z0
X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
X | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
X | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
X | 0 | X | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 8
Mapas deKarnaugh
D2
D2=(TCSQ1Q0)+(Q2Q1’)+(STCP’Q2)

## Slide 9
Implementación QUARTUS

## Slide 10
Mapas deKarnaugh
D1
D1= (Q2’Q1Q0’)+(tQ2’Q1’Q0)+(t’Q2Q0)+(TCS’Q2’Q1)+(STCP’Q1Q0’)

## Slide 11
Implementación QUARTUS

## Slide 12
Mapas deKarnaugh
D0
D0=(t’Q2’Q1Q0’)+(t’Q2’Q1’Q0)+(tQ2Q1’)+(TCS’Q1Q0)+(SQ2’Q1’Q0’)+(STCPQ2Q1)

## Slide 13
Implementación QUARTUS

## Slide 14
Implementación QUARTUS
S1
S1=(Q2Q1’Q0’)+(Q2’Q1)

## Slide 15
Implementación QUARTUS
S0
S0=Q0

## Slide 16
Implementación QUARTUS
Manejo de Tiempos

## Slide 17
Implementación QUARTUS

## Slide 18
Resultados de la Simulacion
Deteccion de carro
en la calle secundarira S=1.
S1
S2
S3
Contador TCS=40s
mientras no se cumpla, salida
R1V2 .
S3
S3
S4
S5
S6