## Slide 1
Advanced Digital System Design Course
Notes: 1
1

## Slide 2: Advanced Digital System Design Course
Notes: 2

## Slide 3
Diseñar una FSM para implementar una maquina de venta de gaseosas usando el procesador de la Figura 1 :
Recibe monedas de 100, 200, 500 y 1000 pesos.
Los productos y sus precios son: coca-cola 1000, Pepsi 900, Postobon 800 y Hit 700 pesos
La maquina es honrada, entrega la devuelta.
Problema

## Slide 4
Figura1: Procesador
Datapath
REG A
REG B
C
ALU
Shift-Reg C
REG D
EPROM
Address
Data
RAM
Address
Data
R1
R2
R3
R4

## Slide 5
Especificaciones de Diseño
CODIFICACION |  |  | 
Moneda | Código Moneda [M1M0] | Producto | Código Producto [P1P0]
$ 100 | 00 | Coca-Cola | 00
$ 200 | 01 | Pepsi | 01
$ 500 | 10 | Postobon | 10
$1000 | 11 | Hit | 11

## Slide 6
EPROM=Postobon
EPROM=Pepsi
EPROM=Coca-Cola
EPROM=Hit
A continuación especifico los lugares de memoria donde se ubicaran tanto los valores de las monedas, el precio de los productos, el producto , el acumulado, la devuelta y demás registros auxiliares.
RAM[010]= 500
RAM[001]= 200
RAM[000]= 100
RAM[011]= 1000
RAM[100]= Coca-Cola
RAM[101]= Pepsi
RAM[110]= Postobon
RAM[111]= Hit
Memoria RAM
Banco de registros
Especificaciones de Diseño
Monedas
Precio Productos
R3=Auxiliar
R2=Devuelta
R1=Acumulador
R4=Auxiliar
Memoria EPROM
Productos

## Slide 7
SEÑALES DE CONTROL BASICAS | 
ENTRADA | SALIDA
S Start D Devuelta Pcc Existencia Coca-cola Pps Existencia Pepsi Ppo Existencia Postobon Pht Existencia Hit P Pide Producto C Flag Carry | IC Insuficient coint PA Producto agotado
Especificaciones de Diseño

## Slide 8
Diagrama ASM
IDLE
1
Start
0
R1,R2
R3,R4
RA,RB
S-RegC
← 0
M1M0
RA ← RAM[000]
RA ← RAM[001]
RA ← RAM[010]
RA ← RAM[011]
RB← R1
M+
1
0
P
S-RegC← RA+RB
R1← S-RegC
RA ← R1
RB ← RAM[111] R3← EPROM[011]
P1P0
RB← RAM[101] R3← EPROM[001]
RB← RAM[110] R3← EPROM[010]
RB ← RAM[100] R3← EPROM[000]
S-RegC ← RA-RB
C
RD ← R1
R2 ← S-RegC
RD ← R3
D
RD ← R2
IDLE
Pcc
Pps
Ppo
Pht
IC
PA
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
00
01
10
11
00
01
10
11
RA← R1
RB← RAM[111]
S-RegC← RA-RB
C
1
0