## Slide 1: Advanced Digital System Design Course
Notes: 1

## Slide 2: Parcial 2 – Mayo 12 del 2010 Juan Delgado Lasso 0622253
Notes: 2

## Slide 3
Diseñar una FSM asíncrona para controlar un motor de DC, existe superposición: Diagrama de estados, usar FSM tipo Mealy, (20%):
El motor arranca y gira en sentido normal cuando detecta la secuencia X1X2X1X2X2.
El motor arranca y gira en sentido contrario cuando detecta la secuencia X2X1X2X1X1.
El motor se detiene, si el circuito detecta la secuencia X2X1X2X1 y permanece detenido hasta detectar de nuevo la secuencia de arranque.
Sin embargo, después de arrancar el motor, cada vez que el circuito detecta la secuencia X1X2X1X2, el motor debe girar en sentido contrario, pero primero debe parar antes de cambiar de giro.
MOTOR ASINCRONO
Notes: 3

## Slide 4
Diagrama de Estados
Notes: 4

## Slide 5
Diseñar la unidad de control para realizar la división de dos datos que se encuentran en la RAM; dividiendo en MRAM[A4,A5], divisor en MRAM[A6]:el cociente se guarda en R6, y el residuo en R7; los datos son: D=11010111 y d=1101,(30%).
Usar algoritmo con restauración realizar ASM listar secuencias de operaciones en RTL
División 2N/N
Notes: 5

## Slide 6
División 2N/N
MRAM[04,05] = [DHIGH,DLOW] = “dividendo”
R7 ← DHIGH , R6 ← DLOW
MRAM[06] = “divisor”
R3 ← “divisor”
R4 ← “Aux.”
RIN ← MRAM[04] , [R3, R4, R6, R7, RA, RB, RC] ← 0,
count ←n
RIN ← MRAM[06], R7 ← RIN
RIN ← MRAM[05], R3 ← RIN,
R6 ← RIN

## Slide 7
            R7← RC, RB← R3, RA← 0
RA ← R7
RC ← RA + RB, RA← R4
    R7← RC , RB← 0
División 2N/N
RA ← R7
RB ← R3
RC ← RA – RB
R7← RC, RA← R4, RB← 0
RC ← shr (RA + RB,1), RA ← R6
R4 ← RC
RB ← R4
Notes: 7

## Slide 8
RC ← RA + RB
If C = 1
RA ← R7, RB ← 0
RC ← shl (RA + RB,1)
R7 ← RC
then C = 0
RA ← R7, RB ← 0
RC ← shl (RA + RB,0)
R7 ← RC
RA ← R6, RB ← 0
RC ← shl (RA + RB,1)
R6 ← RC, count ← count - 1
División 2N/N
RC ← shr (RA + RB,1), RA ← R6
R4 ← RC
RB ← R4
RC ← RA + RB
If C = 1
RA ← R7, RB ← 0
RC ← shl (RA + RB,1)
R7 ← RC
then C = 0
RA ← R7, RB ← 0
RC ← shl (RA + RB,0)
R7 ← RC
RA ← R6, RB ← 0
RC ← shl (RA + RB,0)
R6 ← RC, count ← count - 1

## Slide 9
Come back S1
Come back idle
División 2N/N
Notes: 9

## Slide 10
Diseñar un circuito controlador para realizar la raíz cuadrada de un dato que se encuentra en el registro R7 y el resultado debe ser almacenado en R5 y R6(20%).
Realizar el ASM, listar la secuencia de operaciones en RTL
Raíz Cuadrada
Notes: 10

## Slide 11
Raíz Cuadrada
R7 ← “Radicando”
R5 ← “Resultado”
R 6← “Residuo”
R4 ← “Aux.”
R3 ← “Aux.”
R7 ← “Radicando”, [R5 ,R6,RA, RB, RC , R4]← 0
count ←n/2
RC ← shr(1),(RC,1)
R4 ← RC
RB ← R7, RA ← R4
RC ← RA + RB
Notes: 11

## Slide 12
if C = 1
RA ← R5, RB ← 0
RC ← shl(1) (RA + RB,1)
R6 ← RC
then C = 0
RA ← R5, RB ← 0
RC ← shl(1),(RA + RB,0)
R6 ← RC
RA ← R7, RB ← 0
RC ← shl(1),(RA + RB,0)
R7 ← RC
RA ← R4, RB ← R7
RC ← RA + RB
Raíz Cuadrada
Notes: 12

## Slide 13
if C = 1
RA ← R5, RB ← 0
RC ← shl(1),(RA + RB,1)
R6 ← RC
then C = 0
RA ← R5, RB ← 0
RC ← shl(1),(RA + RB,0)
R6 ← RC
RA ← R7, RB ← 0
RC ← shl(1),(RA + RB,0)
R7 ← RC
RA← R3, RB ← 0
RC ← shl(1),(RA + RB,0)
R3← RC
Raíz Cuadrada

## Slide 14
RA ← R3, RB ← 0
RC ← shl(1),(RA + RB,1)
R3 ← RC , RA ← R5
RB ← R3
RC ← RA + RB
R3 ← RC, RA← R6
RB ← R3
RC ← RA - RB
R6 ← RC, RB ← 0
RA ← R5, R3 ← 0
RC ← shl(1),(RA + RB,1)
Raíz Cuadrada
RB ← R3, R6 ← RC
RC ← RA + RB
R6 ← RC, RB ← 0
RA ← R5, R3 ← 0

## Slide 15
RC ← shl(2) (RA + RB,0)
R5 ← RC
count ← count - 1
Raíz Cuadrada
RC ← shl(1),(RA + RB,0)
R5 ← RC
RA ← R5
RC ← shl(2) (RA + RB,0)
R5 ← RC
count ← count - 1
Come back S1
RA ← R5, RB ← 0
RC ← shr(2) (RA + RB,0)
R5 ← RC
Come back S1