## Slide 1
Digital System Design Course
Notes: 1
1

## Slide 2
Diseño de Máquinas de Estado Síncronas Tipo Mealy
Notes: 2

## Slide 3: Motor DC
Diseñar una FSM para controlar un motor DC:
El motor arranca y gira en sentido normal cuando detecta la secuencia X: 1, 1, 1, 0.
El motor arranca y gira en sentido inverso cuando detecta la secuencia X: 1, 0, 0, 1.
El motor se detiene después de arrancar, si el circuito detecta la secuencia 0, 1, 1, 1 y permanece detenido hasta detectar de nuevo la secuencia de arranque.
Sin embargo, después de arrancar el motor, cada vez que el circuito detecta la secuencia X: 1, 0, 1, 0 el motor debe girar en sentido contrario, pero primero debe parar un instante.
Existe superposición, usar Flip-Flop D y codificación directa.

## Slide 4: Diagrama de Estados
Secuencia | Salida | Giro del motor
1110 | 01 | 
1001 | 10 | 
0111 | 00 | 
1010 | 00* | S. Contrario
15 Estados
4 FFs-D
FF-D
Q | Q* | D
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Q*=D

## Slide 5: Tabla de Estados
EP |  |  |  |  | PE |  |  |  |  |  |  |  | Salida |  |  | 
 |  |  |  |  | X=0 |  |  |  | X=1 |  |  |  | X=0 |  | X=1 | 
 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | D3 | D2 | D1 | D0 | D3 | D2 | D1 | D0 | Z1 | Z0 | Z1 | Z0
S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
S4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
S6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
S7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
S8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
S9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
S10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
S11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
S12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
S13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
S14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 6: Mapas K
XQ3Q2
Q1Q0
000
001
011
010
110
111
101
100
00
01
11
10
D3
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | X | 1 | 1 | X | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
D3=X·Q2·Q0 + Q3·~Q2·Q1 + X·~Q3·Q2·Q1
+ ~X·Q3·Q2·~Q0 + ~X·Q3·~Q2·Q0

## Slide 7: Mapas K
XQ3Q2
Q1Q0
000
001
011
010
110
111
101
100
00
01
11
10
D2
D2= ~X·Q1·Q0 + Q3·Q2·Q0 + ~X·Q2·Q1 + ~X·Q3·~Q2·~Q1·~Q0
+ ~X·~Q3·Q1 + X·Q3·~Q2·Q1 + ~X·~Q3·~Q2·Q0 + ~X·~Q3·Q2·~Q0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 8: Mapas K
XQ3Q2
Q1Q0
000
001
011
010
110
111
101
100
00
01
11
10
D1
D1=Q3·Q2·~Q0 + Q3·~Q2·~Q1 + ~X·Q1·Q0
+ ~X·Q2·Q1 + ~X·Q3 + X·~Q3·~Q1·Q0 + X·~Q3·~Q2·Q1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | X | 1 | 0 | X | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 9: Mapas K
XQ3Q2
Q1Q0
000
001
011
010
110
111
101
100
00
01
11
10
D0
D0=Q2·~Q1·~Q0 + X·~Q1·~Q0 + X·~Q2·Q1·Q0
+ ~X·~Q3·Q2·Q1 + Q3·~Q2·~Q1·Q0 + X·~Q3·~Q0
+ ~X·Q3·~Q2 ·Q1·~Q0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | X | 0 | 1 | X | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 10: Mapas K
XQ3Q2
Q1Q0
000
001
011
010
110
111
101
100
00
01
11
10
Z1
Z1=Q3·Q1 + X·Q2·~Q1·Q0 + ~X·Q3·Q2·~Q0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | X | 1 | 1 | X | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 11: Mapas K
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | X | 0 | 0 | X | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
XQ3Q2
Q1Q0
000
001
011
010
110
111
101
100
00
01
11
10
Z0
Z0=~Q3·Q2·Q1 + ~X·~Q3·Q1·Q0 + X·Q3·~Q2·Q1
+ Q3·~Q2·~Q1·~Q0

## Slide 12: Implementación General

## Slide 13
Diseño de Máquinas de Estado Síncronas Tipo Mealy
Francisco Gómez 0738104
Notes: 13