## Slide 1
Digital System Design Course

## Slide 2
Diseño De Un Circuito Controlador Para Multiplicar y Dividir.
María Angélica Dávila Guzmán 0431211

## Slide 3: DATA-PATH
El data path de la figura, va a se controlado para realizar las operaciones de división y multiplicación para datos de 4 bits.

## Slide 4: DATA-PATH Con las Señales

## Slide 5: Descripción de señales
Banco de registros con flip-flops:

## Slide 6: Descripción De Señales
Banco de registros con flip-flops:
  Este banco de registro maneja datos de 4 bits, para lo cual se usa un flip-flop D para cada bit. Por ser un banco de registros, manejan un CLK, enable y Clear comunes, para todos los flip-flops.
  La figura muestra uno de los registros que conforman el banco de registros:

## Slide 7: Descripción De Señales
Banco de registros:
  Para manejar los datos que entran y salen del banco de registros, se usa un decodificador para la entrada de datos, y 2 decodificadores para los datos de salida
  Los decodificadores para manejar los datos de salida, activan los enables de los buffer triestados correspondiente a cada uno de los dos buses disponibles para trasferir los datos.
Flip-flop’s D
BusA
BusB

## Slide 8: Descripción De Señales
Banco de registros:
  REG0, REG1, REG2: son las señales encargadas de habilitar cada registro que se necesite y poner el dato de este en el Bus, son las entradas al Decodificador
  OE_REG: es la señal que habilita la salida de los registro, manejada por medio del Decodificador

## Slide 9: Descripción De Señales
Registro A (REG_A):
  EN_A: Habilita la entrada del registro
  La salida permanece habilitada
Registro B (REG_B):
  EN_B: Habilita la entrada del registro
  CLEAR_B: “limpia ” el registro, colocando su contenido en “0”

## Slide 10: Descripción De Señales
Alu: encargado de las operaciones
  S/R: controla la operación “1” suma, “0” resta
Flip-flop D: encargado de guardar el carry
  FF: es una señal que controla el CLK del ff, para guardar solo el cargo que se necesita

## Slide 11: Descripción De Señales
SHIFT_HIGH, SHIFT_LOW:
  SS1,SS0: son las señales que controlan las operaciones del los desplazadores así: “11” carga el dato, “01” desplaza a la derecha, “10” desplaza a la izquierda, “00” conserva el dato.
  Mux: es una señal auxiliar para la operación de división, que permite conservar el dato en SHIFT_HIGH, y simultáneamente cambiar el LSB de SHIFT_LOW:

## Slide 12: Descripción De Señales
Registro R, Memoria:
  W: señal, que habilita la escritura de la memoria, y la entrada de los datos por el registro R.
  La entrada de direcciones de la memoria esta configurada para escribir en la posicion 100

## Slide 13: CIRCUITO AUXILIAR
Contadores

## Slide 14: 1. Contador Principal (P)
Contador Principal (P)
Este contador es un contador descendente cargado en “11” y es el encargado de:
  Desplazar el operando hasta la parte baja del ShiftRegister
  Llevar la cuenta del numero de veces que se deben realizar las operaciones para obtener el resultado.

## Slide 15: Contador Auxiliar (C)
Este contador es un contador ascendente, para realizar operaciones simultaneas en el mismo estado, como la transferencia de datos desde el ShiftRegister hasta el registro A o B, que debe ser realizada entres flancos de reloj, convirtiéndose este contador en un contador de CLK’s.
  Reduce el número de estados

## Slide 16: CONTROLADOR
Bloque Controlador
Diagrama ASM
Tabla de Señales
Implementación AHDL

## Slide 17: Bloque Controlador

## Slide 18: ASM
IDLE
S
REG_AR3
REG_B0
SHIFT_HIGH REG_A+REG_B
P 4 CC+1
SHIFT_HIGH, SHIFT_LOWSHIFT RIGTH , SLIS0 PP-1
REG_BR4
P4
C0
P=0
M/D
1
0
0
1
0
1
S0
S3
S2
S1

## Slide 19: ASM (Multiplicación)
0
R7SHIFT_HIGH
REG_AR7
SHIFT_REGREG_A+REG_B
CC+1
SLOW0
C1
SHIFT_HIGH, SHIFT_LOWSHIFT RIGTH , SLISCOUT
P P-1
P=0
R1 SHIFT_HIGH
R2 SHIFT_LOW
IDLE
0
1
0
1
1
1
S6
S4
S5
S7

## Slide 20: ASM (División)
R7SHIFT_HIGH
REG_AR7
SHIFT_HIGHREG_A-REG_B
CC+1
C1
C OUT
SHIFT_HIGH, SHIFT_LOW SHIFT LEFT, SLIS 0
R7SHIFT_HIGH
REG_AR7
SHIFT_HIGHREG_A+REG_B
CC+1
P P-1
SLOW COUT
C0
C1
P=0
R7SHIFT_HIGH
RR7
M[100] R
IDLE
0
1
0
1
0
0
1
S8
S9
S10
S11
S12
1
0

## Slide 21: Tabla de Señales
Estado | EN_A | EN_B | CLEAR_B | REG_0 | REG_1 | REG_2 | OE_REG | OSHT | SS0
S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
S4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
S5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
S6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
S8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
S13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 22: Tabla de Señales
Estado | SS0 | SS1 | S/R | CNT/LDN_CONT | INH_CLK | Cont/LoadAUX | FF | Mux | W
S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
S3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
S6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
S7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0
S11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
S12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
S13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 23: Implementación AHDL

## Slide 24: Implementación AHDL

## Slide 25: Implementación AHDL

## Slide 26: SIMULACION EN QUARTUS II

## Slide 27: Simulación
Para verificar el diseño, se carga en R31010 y en R40011
REG_AR3
REG_B0
SHIFT_HIGH REG_A+REG_B
P 4
SHIFT_HIGH, SHIFT_LOWSHIFT RIGTH , SLIS0 CC+1
IDLE

## Slide 28: Simulación: Multiplicación
R7SHIFT_REG
REG_AR7
SHIFT_REGREG_A+REG_B
SHIFT_HIGH, SHIFT_LOWSHIFT RIGTH , SLISCOUT
P P-1
R1 SHIFT_HIGH
R2 SHIFT_LOW
Resultado=> 1010*0011=0001 1110

## Slide 29: Simulación División
La operación a realizar ahora es R3/R4:

## Slide 30: Simulación División
SHIFT_HIGH, SHIFT_LOW SHIFT LEFT, SLIS 0
R7SHIFT_HIGH
REG_AR7
SHIFT_HIGHREG_A-REG_B
R7SHIFT_HIGH
REG_AR7
SHIFT_HIGHREG_A+REG_B
P P-1
SLOW COUT
C0

## Slide 31: Simulación División
Resultado=> 1010/0011=00010011, donde los 4 bits del MSB son el residuo y los 4 bits del LSB son el cociente

## Slide 32: Notas Finales
La simulación fue realizada en el dispositivo Stratix, ante las dificultades que presentaba en cuanto a frecuencia los contadores con la Flex10k
Se hizo uso de un contador para el controlador, y otro contador con la fase de 30ns, para compensar el retraso.
El análisis de tiempo arrojo: