## Slide 1: DISEÑO DEL MULTIPLICADOR Y RAIZ CUADRADA
José Jafeth Salazar Céspedes 0524109

## Slide 2: DATAPATH UTILIZADO
El data-path de la siguiente figura, va a ser controlado para realizar las operaciones de raíz cuadrada y multiplicación para datos de 8 bits.

## Slide 3: FSM
La FSM es activada con unas señales de entrada para así poder obtener el control de las señales que controlan el data-path; Para una mayor rapidez la FSM fue diseñada por medio del lenguaje AHDL.

## Slide 4: SEÑALES DE ENTRADA
START: Es utilizado para inicializar la máquina de estados.
M/R: Aquella que se encarga de escoger si se la operación a realizar es la multiplicación o la raíz cuadrada.
CARRY, ZZ4, YY0, ZZ3, WW0, ZZM0: Son señales que indican la cuenta de los diferentes contadores implementados respectivamente.
R1LSB, R2LSB: Son las encargadas de censar el bit menos significativo del multiplicador y el acumulador (Parte Baja y parte Alta).

## Slide 5: SEÑALES DE SALIDA
ENABLE DE LOS REGISTROS: Son los que me controlan la entrada de datos a los registros.
OUTPUT ENABLE DE LOS REGISTROS: Son los que controlan la salida de datos de los registros.
CLEAR: Se encarga de limpiar o borrar los registros determinados.
COUNT/LDX, COUNT/LDY, COUNT/LDZ, COUNT/LDW: Estas señales se encargan de cargar o empezar la cuenta en los contadores implementados en el datapath.
OEBB, OEBA: Se encargan de activar o desactivar un triestado, con el fin de dar paso o bloquear el paso del dato hacia el busA o busB, según como este predeterminado.

## Slide 6: SEÑALES DE SALIDA
DECOEN: Es el encargado de los enable del banco de registros, los cuales son direccionados a través de un decodificador de 3 a 8 bits.
DECOA, DECOB: Estas dos señales son las encargados de los OUTPUT ENABLE del banco de registros, las cuales se obtiene por medio de dos decodificadores de 3 a 8 bits.
SELRAM: Es la encargada de seleccionar la dirección de la RAM a través de un multiplexor que se implemento para ello.
SELSH: Esta señal es la que escoge o selecciona el desplazamiento, ya sea a la izquierda o derecha con cero ‘0’ o con uno ‘1’, lo que corresponde a la señal del SHIFTER.

## Slide 7: SEÑALES DE SALIDA
SUM/RES: Es la que indica a la ALU, si la operación a realizar es la suma (Se activa con uno) o la resta (Se activa con cero).
CHEN: Es la que activa el funcionamiento de la RAM.
W/R: Se encarga de indicarle a la RAM si se va a escribir o a leer en ella.

## Slide 8: ESQUEMATICO DE LA FSM

## Slide 9: IMPLEMENTACION EN AHDL

## Slide 13: IMPLEMENTACION EN QUARTUS
SHIFTER:
La implementación de un SHIFTER en QUARTUS se hizo a través de un multiplexor el cual posee una señal de control para controlar la salida, como se puede observar en la figura.

## Slide 14
BANCO DE REGISTROS:
Para el banco de registros se utilizo CI 74374 y tres decodificadores, estos decodificadores cumplen la función de: Uno para el enable de los registros y los otros dos para la señal de salida de los mismos.

## Slide 15: RAM: En la siguiente figura se muestra la RAM implementada en el data-path, la cual se hizo por medio de megafunciones.

## Slide 16: CONTADORES
Los contadores son diseñados con el fin de realizar una parte del algoritmo diseñado una serie de veces predeterminada.

## Slide 17: ASM

## Slide 19: SIMULACION DE LA RAIZ CUADRADA
RESULTADO
RADICANDO: 10110110

## Slide 20: SIMULACION DE LA MULTIPLICACION
PARTE ALTA
PARTE BAJA
MULTIPLICANDO: 11010111
MULTIPLICADOR: 11011101